档案防虫剂防虫效果测定法 DA/T 27-2000

1范围

本标准规定了档案防虫剂防虫效果的室内测定方法。

本标准适用于档案防虫剂防虫效果的测定和检验。

2定义

本标准采用下列定义。

 2

1档案防虫剂

指不需与档案载体直接接触，依靠其有效成分的挥发释放对档案害虫产生毒杀作用的产品。

 2

2防虫效果

在对档案载体及其字迹不产生不良影响的前提下，按产品标示剂量使用档案防虫剂，对档案害虫产生的密闭熏杀效果，用4种代表性虫种平均校正死亡率的算术平均值表示。

3仪器与材料

 3

1测试容器体积不小于1 000mL的玻璃容器，要求密封性好。

 3

2天平

 感量0

1mg。

 3

3恒温恒湿培养箱或培养室

温度可控制在28℃±2℃，相对湿度可控制在80%±10%。

 3

4牛角药匙

 3

5软毛刷

 3

6体视显微镜

 3

7烧杯

 3

8小试管

 3

9纱布

 3

10棉线

4供试害虫

 4

1虫种

 4

 1

1档案窃蠹(Falsogastrallus sauteri pic)

 4

 1

2黑毛皮蠹(Attagenus unicolor Reitter)

 4

 1

3花斑皮蠹(Trogoderma variabile Ballion)

 4

 1

4烟草甲(Lasioderma serricorne Fabricius)

 4

2虫源

人工饲养一个世代以上的害虫种群。

 4

3虫态

幼虫。

 4

4虫龄

 4

 4

1档案窃蠹、花斑皮蠹、烟草甲20>日龄。

 4

 4

2黑毛皮蠹>50日龄。

5测试条件

 5

1温度

28℃±2℃。

 5

2相对湿度

80%±10%。

 5

3处理时间

72h和168h。

6测试步聚

 6

1培养同日龄供试幼虫见附表A。

 6

 2用牛角药匙和软毛刷，无损伤地挑选活泼健壮、符合4

4规定的同日龄幼虫，至少每30头为一组，分装为4份备用。

 6

3准备测试容器4个，清洗烘干，编号备用。

 6

 4按规定剂量称取供试防虫剂试样3份，精确至0

1mg，分装于3个烧杯内。

 6

 5将供试虫样、供试防虫剂试样各1份，互不接触地放人测试容器，密封后，在5

 1、5

2规定的条件下放置72h。以上处理重复3组，另设一组空白对照。

 6

 6处理结束后取出供试害虫，在5

 1、5

2规定的条件下，复苏培养3天，体视镜下针刺无反应者计为死亡，记录死亡个数。若空白组死亡数超过20%，则整个测试无效，需重新测试。

 6

 7对4

1中规定的4种害虫重复以上测试。

7结果计算

 7

1每组校正死亡率用y表示，其计算公式如下

yi=(处理组死亡个对照组-对照组死亡个数 ) /(总数-对照组死亡个数)×100%

(i表示组别，i="1，2，3)

 7

2每个虫种的平均校正死亡率用Y表示，其计算公式如下：

Yn=（Y1+Y2+Y3）/3×100%

（n表示虫种，n="1,…,4）

 7

3用卡方法检验测试结果的可靠性。

 7

44个虫种平均死亡率用π表示，其计算公式如下：

π=（Y1+Y2+Y3+Y4） / 4×100%

 7

5如π<100%，则将测试处理时间延长为168h，重复以上测试步骤和结果计算。

8效果评价

 8

1测试处理时间72h条件下，π=100%时，所测档案防虫剂防虫效果为优秀。

 8

2测试处理时间168h条件下，π=100%时，所测档案防虫剂防虫效果为合格。

 8

3测试处理时间168h条件下，π<100%时，所测档案防虫剂防虫效果为不合格。

9试验报告

试验报告内容包括:

 9

1注明本标准之编号。

 9

2测试所采用的害虫种类、虫源、饲养温湿度、饲料、日龄、测试温湿度、测试处理时间。

 9

3每种害虫的平均校正死亡率及测试结果可靠性评价。

 9

4效果评价。

 9

5任何偏离本标准的细节和试验中的不正常现象。

附录A

(标准的附录)

同日龄供试幼虫的饲养

A1原理

在档案害虫的适宜发育温湿度(温度25℃～30℃，相对湿度70%～90%)下，用营养充足的饲料饲养害虫获得卵(或者蛹和卵)，再利用卵(或者蛹和卵)在低温(0～5℃)冷藏状态下停止发育的特性，通过冷藏卵(或者蛹和卵)的同步培养，得到同日龄幼虫。

A2方法

 A2

1设备及材料

 A2

 1

1可恒温于25℃～30℃的恒温培养箱。

 A2

 1

2冷藏温度在0～5℃的冰箱。

 A2

 1

3高压蒸汽消毒锅。

 A2

 1

4容积为1 000mL的广口瓶。

 A2

 1

5直径为150mm的平皿。

 A2

 1

6烧杯。

 A2

 1

7手持放大镜。

 A2

 1

8毛笔。

 A2

 1

9药匙。

 A2

 1

10黑绒布。

 A2

 1

11脱脂棉。

 A2

 1

12纱布。

 A2

 1

13橡皮筋。

 A2

 1

14温度25℃～3O℃时，相对湿度70%～90%的恒湿液。

 A2

 1

151%～10%水稀释的蜂蜜液。

 A2

 1

16150漂白粉液的消毒剂。

 A2

2饲料的配制

将面粉30%、玉米面10%、脱脂奶粉10%、酵母粉20%、麦麸20%、豆奶粉10%充分混合。

 A2

3温湿度控制

饲养温度用恒温培养箱控制在25℃～30℃内，相对湿度用恒湿液置于培养箱内控制在70%～90%。

 A2

4群体饲养

将虫种放在盛有1/3体积饲料的广口瓶中，用双层纱布和橡皮筋封口，置于调节好温湿度的培养箱内，定期添加饲料，虫子达到一定数量要进行分瓶。

 A2

5蛹的采集和同步培养

在蛹期挑出虫蛹放在平皿内，用顶部粘有吸水脱脂棉的盖皿盖好，置0～5℃的环境下保存，一周左右滴加一次水。保存时间不宜超过1个月。

取足够数量的冷藏蛹置于培养箱内分批同步培养等待羽化。

 A2

6卵的采集和同步培养

同步培养的蛹羽化后按比例将一定数量的雌雄成虫(雄虫可略多一些)放入平皿，同时放人滴有蜂蜜液的黑绒布，将平皿放在培养箱内，待产卵时每日更换绒布，取出带卵的绒布放入广口瓶内，悬挂吸水脱脂棉，加盖，置于0～5℃环境下保存，保存时间不宜超过1个月。

将足够的冷藏卵分批放在用纱布封口的广口瓶内，置于培养箱内培养，将幼虫孵化后加入饲料继续饲养，即可得到同日龄幼虫。

 A2

7